# CATETERISMO VESCICALE

Il cateterismo vescicale è l’introduzione con posizionamento provvisorio di un catetere sterile in vescica per via transuretrale o sovrapubica a scopo:

- Diagnostico

- Terapeutico

- Evacuativo

Viene eseguita di routine in S.O. subito dopo l’induzione dell’anestesia, con procedura rigorosamente asettica. La sterilità deve essere pari a quella di una procedura chirurgica, per evitare la comparsa di infezioni urinarie.

In cardiochirurgia si prevede un impiego a breve termine (entro una settimana) e quindi ci si orienta verso cateteri  Foley in PVC.

Il catetere viene mantenuto in sede per circa 36-48 ore e se possibile rimosso prima del trasferimento in reparto di degenza.

Indicazioni alla cateterizzazione:

- Ostruzione acuta e ritenzione urinaria

- Disfunzioni neurologiche

- Monitoraggio diuresi in pazienti critici (è il nostro caso)

- Intervento chirurgico che richiede vescica vuota

- Trattamento di neoplasie vescicali con farmaci citotossici

- Esecuzione test di funzionalità vescicale

- Incontinenza non trattabile con sistemi alternativi

- Grave macroematuria e piuria

Adozione di comportamenti corretti:

La Letteratura Internazionale è concorde nell’affermare che l’adozione di idonee misure comportamentali riduce il rischio di infezione, perciò i professionisti devono garantire:

- L’esecuzione del lavaggio antisettico delle mani, l’utilizzo di guanti e dispositivi sterili e l’inserimento del catetere con tecniche asettiche;

- L’esecuzione dell’antisepsi del meato uretrale e zona perineale con soluzione a base di Iodopovidone o Clorexidina e l’uso di lubrificante in confezione monodose per evitare traumatismi del meato;

- L’uso di un catetere dalle dimensioni più piccole possibili, ma che assicuri un buon drenaggio (ad eccezione nei pazienti con ipertrofia prostatica nei quali si usano cateteri di calibro maggiore);

- L’utilizzo di una sacca di drenaggio che consenta di mantenere il sistema chiuso (sacca con rubinetto) per tutta la durata della cateterizzazione;

- Il fissaggio esterno del catetere a livello della coscia per evitare traumatismi dell’uretra.

## Corretta gestione del paziente cateterizzato:

Presuppone che il professionista garantisca:

- L’esecuzione del lavaggio sociale delle proprie mani prima e dopo la manipolazione della sacca;

- Eventuali esami colturali saranno prelevati dall’apposito dispositivo, previa disinfezione dello stesso;

- Evitare le irrigazioni della vescica con antibiotici o antisettici: qualora si rendessero necessarie è consigliabile l’utilizzo di un catetere a 3 vie.In presenza di ostruzione di catetere è preferibile la scelta della sostituzione piuttosto che il ricorso ad irrigazioni frequenti;

- Il mantenimento della sacca di raccolta sotto il livello della vescica, evitare la piegatura del tubo di drenaggio;

- Il controllo del meato uretrale per verificare la presenza di eventuali secrezioni abnormi segno di probabile contaminazione;

- La rimozione del catetere non appena possibile e la sostituzione unicamente se vi è presenza di:

-    urine torbide iperconcentrate

  - Calcificazioni o incrostazioni del catetere

  - Grave uretrite

## Materiale:

- Set per cateterismo sterile monouso:

-    traversa impermeabile

-    telino sterile

-    guanti sterili

-    garze sterili

-    siringa da 10 ml con acqua sterile

  - antisettico in soluzione acquosa

  - lubrificante in monodose

- catetere vescicale della giusta misura 12-16 Ch

- sistema di raccolta delle urine a circuito chiuso

## Preparazione del paziente

- informare del paziente

- isolare il paziente (rispetto della privacy)

- posizionare il paziente:

- possibilmente in posizione supina

- in pazienti di sesso femminile far flettere le gambe

Esecuzione:

- due operatori

- lavaggio antisettico delle mani dell’infermiere che esegue il cateterismo

- aprire il set monouso

- mettere la traversa impermeabile sotto il bacino

- indossare guanti sterili

- posizionare il telino sterile

- disinfettare il meato urinario (previo bidet)

donna:

- grandi labbra, piccole labbra, meato uretrale

- posizionare l’ultima garza sul meato vaginale

uomo:

- ritirare il prepuzio

- divaricare il meato uretrale verso l’esterno

8.   applicare lubrificante

9.   introdurre il catetere vescicale, gonfiare il palloncino

10.  collegare la sacca di drenaggio

## Complicanze del cateterismo vescicale

Il cateterismo vescicale rappresenta la maggior causa di infezione delle vie urinarie, i principali fattori di rischio sono:

- sensibilità dell’ospite

- metodica di cateterizzazione

- materiali utilizzati

- qualità del sistema di drenaggio (circuito chiuso o aperto)

- gestione del catetere

Tra le principali vie di invasione:

- introduzione di microrganismi direttamente in vescica al momento della cateterizzazione;

- migrazione dei microrganismi in vescica risalendo lungo la superficie esterna del catetere e la mucosa uretrale;

- migrazione dei microrganismi in vescica risalendo il lume del catetere

Le infezioni urinarie in ambiente ospedaliero sono particolarmente temibili per la presenza di ceppi batterici antibiotico-resistenti.

Il C.D.C. (Center for Disease Control) di Atlanta, per la prevenzione delle infezioni urinarie, raccomanda le seguenti indicazioni:

- Educare il personale alla corretta tecnica di posizionamento e gestione del catetere vescicale

- cateterizzare solo quando è assolutamente necessario

- sottolineare l’importanza del lavaggio delle mani

- Utilizzare tecniche asettiche e materiale sterile

- Fissare correttamente il catetere

- Mantenere il drenaggio a circuito chiuso

- Prelevare i campioni di urina con tecnica sterile

- Evitare le irrigazioni vescicali

La prevenzione delle I.V.U. (infezioni vie urinarie) si realizza in più momenti:

- Riduzione del numero di pazienti da sottoporre a cateterizzazione vescicale è la misura    più diretta per ridurre il rischio

- Adottare i comportamenti idonei e uniformarli

- Corretta gestione del paziente cateterizzato