RICOVERO DEL PAZIENTE POST- CHIRURGICO IN T.I.

Personale infermieristico coinvolto: 1 o 2 unità ed il Mdg.

PRIORITA’:

- Collegamento del paziente al respiratore automatico

- Collegamento del blocco di monitoraggio

- Sistemazione delle capsule, controllo del loro livello “zero”

- Lettura delle pressioni (PA, PVC, ecc.) controllo delle curve

(la via di colore marrone va impiegata per il monitoraggio della PVC e va sempre tenuta

in lettura se la suddetta via non è impiegata temporaneamente per altri scopi)

- Sistemazione delle pompe con farmaci cardiovascolari

- Sistemazione della busta delle urine e del pleurevac

- Monitoraggio della SPO2 (ove non collegata)

- Monitoraggio della temperatura periferica

- Prelievo per EGA e dati ematochimici da portarsi presso il nostro laboratorio

- Apporre filtro umidificatore/antibatterico a monte del tubo corrugato

- Dotare ogni paziente di regolatori di flusso (pompe volumetriche, dial-flow)

- Munire il letto del paziente di un Pace-maker funzionante

- Riscaldare il paziente mediante copertine elettriche monouso

- Caricare sul registro ricoveri il paziente

Il tempo richiesto per il completamento delle operazioni è di circa 4-5 minuti durante i quali gli infermieri ad essa dedicati devono essere lasciati lavorare tranquillamente eventualmente coadiuvati dal Mdg che dovrebbe avere in precedenza raccolto i dati relativi al paziente, raccolto notizie sull’intervento, sulle condizioni emodinamiche e respiratorie.

L’infermiere dedicato è tenuto ad eseguire quanto prima ECG post-intervento ed avvisare la radiologia per l’esecuzione di un RX torace.

LA CARTELLA DI T.I.:

L’infermiere è tenuto ad annotare sulla cartella di T.I. quanto segue

| DATA | ORA | OSSERVAZIONI CLINICHE |
| --- | --- | --- |
|  |  | - Dosaggio dei farmaci somministrati all’arrivo in T.I. |
|  |  | - Aggiunta o sospensione di farmaci inotropi |
|  |  | Sostituzione di presidi sanitari ( catetere centrale venoso, catetere vescicale, ecc.) |
|  |  | - Posizionamento di presidi sanitari (SWAN-GANZ, contropulsatore, cc.) |
|  |  | Rilevazione di bisogni fisiologici (il paziente ha mangiato-evacuato-vomitato-ecc.) |
|  |  | Effettuazione di visite specialistiche (ecocardiografia, broncoscopia, ecc.) |

| TEMP | Ogni 6 ore |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PVC | Ogni ora dove occorre |  |  |  |
| SAT | Ogni ora |  |  |  |

| Ora | VENT | FIO2 | ASS/CONTR/IMV/CPAP | CmH2O | Vol min | TIDAL Vol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Specificare modalità di |  |  |  |
|  |  |  | Ventilazione al 1° EGA e ad |  |  |  |
|  |  |  | Ogni cambio parametri |  |  |  |

| ORA | Farmaci d’urgenza | Dose | Via di somministrazione |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Farmaci e liquidi |  |  |
|  | Somministrati al paziente |  |  |
|  | Una-tantum |  |  |

| ora | LIQUIDI DATI | totale | urine | Bilancio | Drenaggi totali | Sangue Dato | Sost. Ematici | Bilancio Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | Flush | orale |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |

1.      REIDRATAZIONE                                                       SOST.EMAT: emagel plasma piastrine

albumina

2.

LIQUIDI AGGIUNTI E DA TERAPIA

3.

ORALE:    Nutrizione   per   os o SNG