# GESTIONE DEI CIRCUITI RESPIRATORI

- Evitare la formazione di condensa nel circuito inspiratorio per ostacolare la contaminazione batterica che riveste un fondamentale ruolo nelle infezioni respiratorie dei reparti intensivi.

- Per quanto riguarda i circuiti del ventilatore al momento attuale vi è indicazione a sostituirli solo se macroscopicamente sporchi, malfunzionanti o rotti.

- Il circuito interno non deve essere disinfettato o sterilizzato di routine. Disinfezione o sterilizzazione sono necessarie solo dopo che l'attrezzatura è stata contaminata (epatite C, HIV, ecc.)

- I filtri antibatterici sono sostituiti ogni 48 ore.

- I circuiti umidificatori vanno sostituiti ogni 24 ore.

- Le componenti monouso del sistema di raccolta del materiale aspirato sono sostituite ogni 48 ore.

- Utilizzare materiale sterile ad ogni singola aspirazione.

- L’umidificazione dei circuiti respiratori può essere non utilizzata:

- nel caso si prospetti un’estubazione del paziente a breve termine

- che non vi sia presenza di secrezioni dense

- che il VM sia < a 10 l/ min.

In questi casi può essere sufficiente un filtro umidificatore.