# TRASPORTI INTRAOSPEDALIERI DEI PAZIENTI RICOVERATI IN T.I.C.CH.

I trasporti che noi effettuiamo sono quasi esclusivamente intraospedalieri; sinteticamente le mete sono:

- La sala operatoria

- La sala tac

Nel primo caso trasportiamo l’ammalato ventilandolo in ambu, vista la brevità del percorso.

Per i pazienti trasportati in sala tac invece si utilizza un ventilatore pneumatico volumetrico di piccole dimensioni che ci permette di effettuare il viaggio per i pazienti intubati. Il paziente sarà dotato di un monitor di trasporto che rileva la F.C la P.A e la saturazione periferica dell’ossigeno. Una volta giunti in sala tac la manovra a rischio riguarderà il trasbordo sul lettino tac.

Poiché poi il piano su cui appoggerà il paziente si sposterà per l’esecuzione dell’esame, nella connessione del ventilatore bisognerà calcolare un certo gioco del circuito di ventilazione.

Per il trasporto utilizziamo un kit di emergenza che comprende anche il necessario per un’eventuale intubazione rapida, in caso di dislocazione del tubo (nei pazienti intubati) ovvero:

- Tubo orotracheale della misura adeguata

- Laringoscopio

- siringa per cuffiare

- cerotto

- Ambu

- Sondini per aspirare

- Luan

Ancora per l’emergenza:

- 1fl di atropina a 10 con soluzione fisiologica

- 1fl di adrenalina a 10 con soluzione fisiologica

- 10 ml di diprivan

- 1fl di lidocaina

- 1fl di calcio cloruro

- 1 fl di pavulon

- 10 ml di soluzione fisiologica

In entrambi i casi non dimenticarsi mai della cartella clinica.

L’ota provvederà ad aiutare l’infermiere nel trasporto e nel prenotare l’ascensore.